大理白族自治州生态环境局环评审批文件

大环评审〔2024〕5-4号

大理州生态环境局宾川分局

关于技改建设年产70万吨水洗砂、治污处理生产线环境影响报告表的批复

大理昆钢金鑫建材有限公司：

你公司报来由云南昊诚环境科技有限责任公司编制的《技改建设年产70万吨水洗砂、治污处理生产线环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及专家审查意见，我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、拟建项目位于宾川县金牛镇狮子口大理昆钢金鑫建材有限公司厂区内。原项目位于宾川县金牛镇太和狮子口（大理昆钢金鑫建材有限公司原2000t/d水泥熟料生产线项目原料堆场），总投资为1510.71万元，占地面积6667㎡，新建骨料生产线1条，总建筑面积2180㎡，其中：破碎车间200㎡、筛分车间60㎡、成品仓库1920㎡。设置露天式喂料平台及回车场520㎡、装卸区回车场2400㎡。设计加工生产砂石骨料200万t/a（注：项目不设矿山，利用公开竞拍所得“宾川县金牛镇狮子口片区废旧矿山生态修复试点项目”800万t砂石废料作为生产原料；生活办公区依托公司原有生活办公设施）。原项目于2020年3月13日取得大理白族自治州生态环境局宾川分局《关于<年产200万吨骨料生产线建设项目环境影响报告表>的批复》（宾环审〔2020〕7号）；2020年3月16日开工建设，2020年5月底完成建设；大理昆钢金鑫建材有限公司已取得排污许可证，2020年7月完成《年产200万吨骨料生产线项目竣工环境保护》自主验收。

本项目利用原有建筑面积为3280㎡的厂房设置生产车间、依托原有建筑面积为1920㎡的仓库，建设一条水洗砂生产线和附属污水处理循环系统，以配合处理原“年产200万吨骨料生产线建设项目”产生的筛余废料，设计生产水洗砂石200t/h、污水处理规模40t/h，计划生产水洗砂石产品70万t/a。项目总投资546万元，环保投资52.3万元，占总投资9.58%。我局同意按照《报告表》所述的建设地点、性质、建设规模、施工工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、严格执行环境保护有关法律法规，加强环境保护工作。《报告表》应作为项目环境保护设计、建设和运行环境管理的依据。

三、项目在建设和运营管理过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。按照《报告表》要求，湿法作业，进料口安装围挡及喷淋设施洒水降尘。砂石骨料仓库、装卸回车区、运输道路等区域的原有降尘措施不变，包括封闭输送带及仓库、硬化回车场，成品库、回车场等分散设置移动式除尘雾炮洒水降尘。筛余废料临时堆场应洒水降尘、采取覆盖措施，尽快完成筛余废料的处置，尽量减少临时堆放量及占地面积，处理完毕后应做好清理、迹地恢复工作。运输车辆应限载限量，且加盖篷布，减少运输过程中抛洒扬尘，减轻运输扬尘对区域环境空气的影响。

（二）认真做好废水污染治理工作。施工期废水经沉淀处理后回用；规范设置雨污分流系统，落实喷淋降尘用水及初期雨水收集、回用措施，加强对沉砂池的管理工作。运营期废水经收集后加入絮凝剂聚丙烯酰胺并使用污泥浓缩机进行固液分离后，污泥进入压滤机压滤，废水进入沉淀池沉淀后进入回用水池，然后循环回用于技改工程水洗砂生产线，回用率100%，不外排。

（三）施工期间合理安排施工作业时间，减少高噪声设备的使用，确保建筑施工噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。运营期噪声源应尽量布置于房间内，并采取减振措施，减少运行期噪声对周围环境的影响，确保运营期厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）妥善处置各类固体废物，一般工业固体废弃物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求执行。废机油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（公告2013年第36号）要求，规范设置危险废物暂存设施，设立标识牌，规范项目危险废物的产生、处置台账，并在《全国固体废物管理信息系统》进行申报登记和制定管理计划，交由有相应资质的单位处理，按《危险废物转移管理办法》及其有关规定办理转移手续，不得非法转移和非法处置；依托厂内原有生活办公设施，因此项目区内无生活垃圾产排。

（五）加强环境管理。建立健全环境保护管理制度，设置专门的机构负责项目的环境保护工作，加强运行期环保设施的管理和运行维护，确保环保设施正常运行，污染物稳定达标排放。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。认真落实各项污染防治措施，项目建成后办理排污许可手续，并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求自行组织项目竣工环境保护验收，并向我局报备，验收合格后方可投入正式运营。

五、项目建设必须符合相关行政管理部门的要求。本批复自下达之日起五年内有效，项目的性质、地点、规模、生产工艺或者生态保护及防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

请宾川县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境保护“三同时”现场执法监督检查工作。

大理白族自治州生态环境局

（宾川分局）

2024年2月2日

发：宾川县生态环境保护综合行政执法大队

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，云南昊诚环境科技有限

责任公司。