大理白族自治州生态环境局环评审批文件

大环评审〔2024〕5-8号

大理州生态环境局宾川分局

关于年产6000吨农产品（烘干）加工生产线项目环境影响报告表的批复

宾川县清水河进出口有限责任公司：

你公司报来由云南昊诚环境科技有限责任公司编制的《年产6000吨农产品（烘干）加工生产线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及专家审查意见，我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、拟建项目位于宾川县清水河进出口有限责任公司厂区内。厂区内“宾川县清水河香葱厂”建设项目正常运营，“宾川县清水河香葱厂塑料网眼袋生产线”已停产并拆除厂房和设备，空置出的用地再作为本项目的建设用地。因此，目前全厂用地分为“宾川县清水河香葱厂”生产区、仓库、生产办公区和本项目用地。“宾川县清水河香葱厂”生产区位于本项目南侧，与项目最近的直线距离约10m；仓库位于北侧，直线距离约5m；生活办公区位于项目西侧，直线距离约10m。本项目主要建设生产车间，公辅工程和生活办公用房均依托现有厂区已建设施。由于本项目运营期所需员工是从宾川县清水河进出口有限责任公司现有人员中调配，不新增员工，因此公司现有生活污水处理设施、食堂配套设施等均能满足要求，依托可行。本项目总占地面积2600m2，总建筑面积2600m2。依托厂区原有用地，新建一条年产6000吨农产品（烘干）加工生产线，产品为玉米粒和蒜粒。其中玉米粒产能为5000t/a，蒜粒产能为1000 t/a。项目总投资1536万元，环保投资16.7万元，占总投资1.087%。我局同意按照《报告表》所述的建设地点、性质、建设规模、生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、严格执行环境保护有关法律法规，加强环境保护工作。《报告表》应作为项目环境保护设计、建设和运行环境管理的依据。

三、项目在建设和运营管理过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。按照《报告表》要求，运营期2台热风干燥炉废气采取1套旋风器和1布袋除尘装置处理，处理后的废气经1个15m高的排气筒达标排放。脱粒机安装在封闭生产车间内，并安装布袋除尘设施，确保厂界大气污染物达标排放。

（二）认真做好水污染治理工作。规范设置雨污分流系统。本项目所需员工从宾川县清水河进出口有限责任公司现有人员中调配，能满足生产要求，不新增员工，因此全厂无新增生活污水。本项目运营期无生产、生活污水产排。

（三）合理安排加工作业时间，减少高噪声设备的使用，噪声源应尽量布置于房间内，并采取隔声、减振措施，确保噪声排放不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，减少运行期噪声对周围环境的影响。

（四）妥善处置各类固体废物，加强固体废物的分类管理。生活垃圾、清洗废物、不合格原料，以及少量未除去的外皮、杂质统一收集后定期委托环卫部门清运处置。一般工业固废按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行处置。热风干燥炉产生的灰渣、除尘装置收集的粉尘应封装在编织袋内，于厂区内定点暂存，然后及时赠送或外卖当地农户拉运至田间作为肥料利用。脱粒产生的干玉米芯、收集的脱粒粉尘均是较好的生物质颗粒生产原料，外卖给生物质生产厂做原料。

（五）加强环境管理。建立健全环境保护管理制度，设置专门的机构或人员负责项目的环境保护工作，加强运行期环保设施的管理和运行维护，确保环保设施正常运行，污染物稳定达标排放。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施，项目工程质量经相关主管部门认定，并按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，办理排污许可手续后，方可进行试生产，试生产期间按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

五、项目建设必须符合相关行政管理部门的要求。本批复自下达之日起五年内有效，项目的性质、地点、规模、生产工艺或者生态保护及防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

请宾川县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境保护“三同时”现场执法监督检查工作。

大理白族自治州生态环境局

（宾川分局）

2024年4月18日

发：宾川县生态环境保护综合行政执法大队。

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，云南昊诚环境科技有限

责任公司